- УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

за изградњу тениског клуба на к.п. бр. 40312/1 КО Горњи Милановац

# УВОД

## Правни и плански основ за израду Урбанистичког  пројекта

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта за изградњу тениског клуба на к.п. бр. 40312/1 КО Горњи Милановац у Горњем Милановцу (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) садржан је у:

- Члану 60,61,62 и 63 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:

- Плану генералне регулације „Горњи Милановац 2025“ („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 18/2023 и 17/2017) (у даљем тексту: План генералне регулације).

-   Изменама и допунама Плана детаљне регулације „Спортско-рекреативни центар“ у Горњем Милановцу („Службени гласник општине Горњи Милановац“ бр. 16/2013) (у даљем тексту: План детаљне регулације).

## Циљеви и задаци израде Урбанистичког пројекта

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се кроз урбанистичко архитектонску разраду преиспита предметни простор и створи основа за даљу реализацију, а која подразумева уређење и изградњу новог објекта и тениских терена на предметном простору, а све у складу са Планом детаљне регулације и Планом генералне регулације.

## Граница и обухват Урбанистичког пројекта

У обухват Урбанистичког пројекта улази цела катастарска парцела број 40312/1  КО Горњи Милановац. Граница обухвата је приказана на графичком прилогу бр.1 „Катастарско - топографска подлога са приказом границе Урбанистичког пројекта“.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта је 15788,56m2.

Граница је дефинисана координатама:

## Условљеност из планске документације

Извод из „Плана генералне регулације „Горњи Милановац 2025“ („Сл.гл.општине Г.Милановац“ бр.18/2013 и 17/2017) –

Намена парцела: Градски спортски центар – зона спорта ''Центар''  – Целина 17:

Градски спортски центар – зона спорта ''Центар''  – Целина 17, развија се  проширењем постојећег комплекса. Обухвата површину око 12,8ха (у структури објеката и површина заступљени су фудбалско игралиште, спортска дворана, базени, тениски терени). Спортски центар је намењен за бављење спортом и рекреацијом наменски и за становништво свих узраста. За овај захват постоји важећа урбанистичка документација по којој се простор даље уређује и опрема.

Услови за уређење градског спортског центра су:

-   постојећи садржај подићи на виши степен уређења,

-    увођење нових садржаја за спортско-рекреативне активности

- дозвољена је изградња објеката за спортске и пратеће намене - помоћне и клубске просторије, образовање, специјализоване школе, клубови или спортски кампуси, друге јавне намене, као и угоститељске и друге комплементарне услужне садржаје.

- неопходно је побољшати ниво опремљености зоне увођењем нових атрактивних садржаја и адекватним зеленилом, као и потребном инфраструктурном опремом,

- интегрисати ток реке Деспотовице у уређење спортске зоне и спортски центар "отворити" према реци;

- функционално и садржајно повезати спортски центар са реком;

- озелењавање простора урадити на основу плана пејзажног уређења усклађеног са околним простором;

- заштитним зеленилом заштитити комплекс од околних утицаја

-   пешачким комуникацијама спортски центар повезати са окружењем:»

Извод из „Измене и допуне плана детаљне регулације „Спортско-рекреативни центар“ у Горњем Милановцу („Сл.гл.општине Г.Милановац“ бр.16/2013):

Намена парцела : – кп број 40312/1 Рекреација – целина 7, кп број 40312/2 - улица, кп број 40312/3 – Рекреација – целина 6 хала Бреза.

Рекреација - целина 7:

Простор остављен за будуће садржаје спорта и рекреације, на основу потреба локалне заједнице, чије уређење је потребно разрадити кроз урбанистички пројекат.

Правила грађења:

Коефицијент заузетости: 50%.

Индекс изграђености: 2,2.

Највећа дозвољена спратност: П+2 (приземље и два спрата).

Највећа дозвољена висина зида до улице (са све надзитком, уколико постоји поткровље, не рачунајући зидове баџа, калкана или делова поткровља који се могу радити у пуној спратној висини): 10,0м.

Број паркинг места: На парцели или у објекту према члану 33.Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гл.РС“ број 22/2015).

Слободни простори: Озелењeни. Положај објекта: Слободностојећи објекти у границама регулационих и грађевинских линија.

Дозвољене су све врсте облика кровова и кровних покривача, не треба искључити ни равне или у благом нагибу озелењене кровове, поготово код објеката мање спратности. Треба избегавати градњу у тзв.“шумадијском стилу“ и слично.

Није дозвољена градња садржаја који би буком, загађењем или на други начин ометали основну функцију (нпр. бензинске пумпе, аутосервиси, индустрија, радионице и слично).

Све пешачке комуникације обавезно пројектовати и градити у складу са законским решењима којима се обезбеђује несметано кретање хендикепираних особа.

Колски приступ до свих грађевинских парцела мора бити са површина јавне намене: или са улице, или са приступне саобраћајнице. Уколико је приступ са улице, мора се водити рачуна о близини раскрснице, у ком случају улаз у парцелу мора бити постављен на одговарајућој удаљености од раскрснице.

На локацији није дозвољена никаква изградња са наменом индустрије, производње или било које делатности која би могла да наруши стање животне средине, испуштањем штетних гасова, неугодних мириса, прекомерне буке или на неки други начин.

Како је зона рекреације постављена непосредно уз магистрални пут, то је потребно у највећој могућој мери сачувати постојеће високо растиње и планирати садњу новог, како би се зона заштитила од загађења и буке. По потреби, између зоне рекреациј и пута, поставити заштиту од буке у виду панела.

Градња се може одвијати у етапама, сходно намерама инвеститора и динамици израде урбанистичких пројеката.

Сеизмичност терена је у зони 9° сеизмичког интензитета по МЦС, са вероватноћом појаве 63%. Коефицијент сеизмичности је Кс=0,10.

Рекреација – целина 6 хала Бреза:

Катастарска парцела број 40312/3 КО Горњи Милановац обухваћена је целином 6 хала Бреза, тако да улази о обухват уређења спортских терена на отвореном, као и уређење саобраћаја у служби хале (паркирање и приступ), што ће бити дефинисано одговарајућим урбанистичким пројектом; саобраћајно решење (интерна саобраћајница и паркинзи) дати овим планом само су необавезујућа препорука за израду урбанистичког пројекта, а до његове израде предметни простор може се користити за привремене спортске садржаје по потреби (отворено клизалиште, скејт парк, мини пич и све остале врсте монтажно-демонтажних садржаја). Прилико израде урбанистичког пројекта мора се водити рачуна о нормативима за паркирање и противпожарни приступ.

# ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

## Подаци о локацији

Урбанистичким пројектом обрађује се простор у површини од 15789m2 који је до сада разрађиван Планом генералне регулације и Планом детаљне регулације.

Простор који је предмет разраде лоциран је североисточно од градског центра, у непосредном контакту са обалом реке Деспотовице и чини део спортско рекреативног комплекса. Одређен је Државним путем првог реда, стамбеним објектима са јужне стране, приступном саобраћајницом са западне стране и неизграђеном површином у северном делу предметног простора.

*приказ предметне локације у ширем окружењу

## Анализа постојећег стања

Површина у функцији предметног простора је неизграђена и у функцији је слободних зелених површина у форми ливадске вегетације.

Комплекс са југозападне стране окружују парцеле на којима су изграђени објекти у функцији породичног становања.

# УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

## Урбанистичка организација локације

Урбанистичким пројектом се потврђују намене, у свему према условима ПГР-а и ПДР-а, у површини од 15789m2.

У оквиру задатих параметара планирано је уређење предметног простора и изградња објекта у функцији спорта и рекреације са теренима на отвореном, спратности Су+П.

Објекат је постављен на грађевинску линију ка Државном путу па се предњи део отвара ка приступној саобраћајници и оставља простор за отворене тениске терене. Урбанистичким решењем локације предвиђена је нова интерна саобраћајница са улазом на југозападној и излазом на северозападној страни која предметни простор ограничава по ободу тако да се садржаји развијају у њеној унутрашњости.

У склопу оваквог концепта предвиђено је и ограђивање ка садржајима у контакту.

Унутрашње саобраћајно-манипулативне површине су планиране за пешачки и колски саобраћај као и интервентна и лака доставна возила.

Слободне површине у оквиру комплекса подразумевају паркинге на отвореном, затим уређене зелене површине и колске и пешачке стазе чије уређење је детаљније дато у посебном поглављу 3.2. Начин уређења слободних и зелених површина.

На ситуационом решење дате су координате тачака за обележавање новог објекта које се морају поштовати приликом даље разраде. Приликом разраде кроз техничку документацију могућа су мања одступања у смислу просторне организације садржаја у оквиру самог објекта, али се морају том приликом испоштовати сви нормативи (број паркинг места, комунална опремљеност итд) који су дати у ПДР-у.

## Начин уређења слободних и зелених површина

Слободне површине у оквиру предметног простора организоване су у виду зеленила комплекса спортског објекта са теренима на отвореном, које осим естетског има и хигијенски значај. Зелене површине у комплексу спортског објекта са теренима на отвореном треба да артикулишу и оплемене простор, као и да нагласе архитектуру објеката.

Функција зеленила у оквиру комплекса састоји се у следећем:

- стварање повољнијих санитарно-хигијенских услова,

- побољшање режима инсолације објеката, као и њихова заштита од ветра, прашине, буке и других аерозагађивача,

- изолација централног дела комплекса, од интензивног саобраћаја,

- пејзажно обликовање комплекса.

У обухват урбанистичког пројекта улази и слободна зелена површина са северне стране планираног објекта која није планирана за уређење. На овој зеленој површини претежно егзистира ливадска вегетација.

Уређење слободних површина комплекса спортског објекта  са теренима на отвореном уско је везано за распоред и карактер планираних објеката, организацију саобраћаја и паркинга у оквиру комплекса и функционалне намене зеленила. Распоред објеката и осталих елемената партера условљава одређену шему кретања саобраћаја.

На западној и југоисточној страни комплекса спортског објекта са спортским теренима по спољном периметру, ка приступним саобраћајницама и државном путу, планиран је линеарни засад четинарског дрвећа. Ка слободној зеленој површини, дуж колске саобраћајнице, планиранa je композиција вегетације сачињена од средњег и високог листопадног дрвећа, комбинованог са појединим групацијама високог и ниског жбунастог растиња.

Дуж паркинга је планиран линеаран засад лишћара средње висине, комбинован са ниским жбунастим растињем.

Остале зелене површине уређене су у пејзажном стилу, комбиновањем листопадног и четинарког дрвећа са шибљем различите категорије и колорита на травњаку.

При одабиру садног материјала предност је дати врстама са већом биолошком вредношћу, тј. онима које припадају датој биљној заједници, при томе дајући прво место растињу са већим транспирационим капацитетом и дужим вегетационим периодом. Избором биљног материјала  разнородног по форми и боји, постиже се декоративно обликовање зелених површина. У избор садног материјала укључити и биље са одређеним санитарним деловањем, као што су фитонцидне, бактерицидне и медоносне биљке, а избегавати биљке које имају алергено дејство.

Одговарајућом шароликошћу пејзажне композиције, код корисника простора се изазива ведро расположење. У ту сврху се користе листопадне врсте са светлим листовима, које цветају или дрвеће и жбуње које с јесени мења боју, као и четинари. Висинском градацијом зеленила постиже се уважавање потребе у светлу и сенци, за различите делове комплекса.

Посебно треба нагласити да зелене површине у оквиру комплекса спортског објекта са теренима на отвореном захтевају интензивно одржавање.

Одлагање комуналног отпада је предвиђено у контакту са интерном саобраћајницом. Положај и габарит простора за одлагање комуналног отпада су дати на графичким прилозима, а њихов број се може мењати у складу са потребама и према условима надлежног предузећа.

## Услови за планирану градњу на парцели

Услови за планирану градњу, у оквиру локације предвиђене за Урбанистички пројекат су дати у складу са Планом генералне регулације и Планом детаљне регулације.

Планирана парцелација

У даљој реализацији потребно је урадити Пројекат парцелације (чији је саставни део пројекат геодетског обележавања), након потврђивања овог Урбанистичког пројекта, а све према предлогу парцелације који је његов саставни део.

На графичком прилогу бр. 9 - Планирана парцелација дат је предлог парцелације предметног простора, у свему према Правилнику  о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Планирана парцелација обухвата катастарску парцелу  бр. 40312/1 КО Горњи Милановац која је у власништву Предузећа „Фока“ д.о.о. - својина.

Овим предлогом парцелације се добија ЈЕДНА грађевинска парцела и ЈЕДНА катастарска парцела поштујући општа правила препарцелације у погледу величине, облика и површине грађевинске парцеле.

Грађевинској парцели је обезбеђен адекватан приступ са јавне саобраћајне површине.

Начин формирања, намена и биланси површина су дати у следећој табели:

| Нова парцела | Број катастарске парцеле | НАМЕНА Према важећем ПГР-у | ПОВРШИНА ФОРМИРАНЕ ПАРЦЕЛЕ (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП1 | део 40312/2 КО Горњи Милановац | Површина остале намене (рекреација) | 15 770 |
| КП1 | део 40312/2 КО Горњи Милановац | Површина јавне намене (саобраћајне површине) | 19 |
| УКУПНО | 15 789 m2 |

Третман постојећих објеката

Предметна локација је неизграђена.

Услови изградње за нови објекат

- Нови објекат је у функцији спорта и рекреције са садржајима који су дефинисани Идејним решењем и подразумевају објекат са салом за тенис као и терене на отвореном. Идејно решење, које је саставни део Урбанистичког пројекта, није обавезујуће у смислу функционалне организације и обликовања. У даљој разради кроз техничку документацију могућа су одступања у оквиру задатих габарита, а у складу са потребама и уз поштовање правила и прописа за изградњу дате врсте објеката.

- Објекат поставити као слободностојећи, иза грађевинске линије која је преузета из ПДР-а, а према графичком прилогу на којем су дате координате тачака за обележавање нових објеката – Лист бр. 4.Ситуациони приказ урбанистичког решења са основом приземља.

- Удаљење новог објекта од граница суседних парцела је дефинисано кроз поставку објекта и дато је на графичким прилозима.

- Величина парцеле за предвиђене садржаје је дефинисана предлогом парцелације и подразумева површину од 15770м2.

- Спратност новог објекта је Су+П.

- Урбанистичким пројектом су дефинисани параметри градње, а све у складу са ПГР-ом.

- Ограђивање комплекса је дефинисано на графичким прилозима. Ограду урадити на парапетном зиду. Ограђивање може бити транспарентном оградом, са парапетном гредом или без у зависности од позиције и нивелације терена, а све у складу са целокупним обликовањем. Предвиђено је ограђивање тениских терена унутар локације, жичаном транспарентном оградом.

- Приступ локацији са јавне саобраћајнице предвиђен је по принципу један улаз и један излаз, у складу са графичким прилогом.

- Минимални степен комуналне опремљености подразумева прикључење на електроенергетску, телекомуникациону, термотехничку мрежу и на систем водовода и канализације, а на начин како је предвиђено овим УП-ом.

## Биланс површина

Параметри задати Планом детаљне регулације

Коефицијент заузетости: 50%.

Индекс изграђености: 2,2.

Највећа дозвољена спратност: П+2 (приземље и два спрата).

Биланси површина на нивоу ГП1

| Намена | П m2 | Спра-тност | П под обј. m2 | БРГП m2 | Из | Зеле-нило | Слободне површине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Објекат у функцији рекреације | 970,35 | Су+П | 970,35 | 1219,33 | 6% | / | / |
| Зелене површине | 10250,29 | / | / | / | / | 65% | / |
| Остале слободне површине: | 4548,92 | / | / | / | / | / | 29% |
| -терени на отвореном | 2569,41 | / | / | / | / | / | 16% |
| -коловози, стазе, прилази и паркинзи | 1979,51 | / | / | / | / | / | 13% |
| Укупно | 15769,56 | Су+П | 970,35 | 1219,33 | 6% | 65% | 29% |

Остварени биланси површина на нивоу обухвата целог УП-а

| Намена | Површина m² | Површина под објектима m² | БРГП m² | Из | Спратност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Површине остале намене | 15769,56 | 970,35 | 1219,33 | 6% | Су+П |
| Површине јавне намене | 19,00 | / | / | / | / |
| Укупно УП | 15788,56 | 970,35 | 1219,33 | 6% | Су+П |

## Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

### 3.5.1 Саобраћај

Саобраћајно решење предметне локације пројектовано је у складу са Изменом и допуном Плана детаљне регулације „Спортско-рекреативни центар“ у Горњем Милановцу,  са потребама корисника и просторним могућностима. Према ПДР-у главни приступ локацији је посредно са сабирне саобраћајнице, поред реке Деспотовице, а непосредно са сервисне саобраћајнице која тангира локацију са западне стране. Интерни саобраћај је планиран око свих садржаја  на локацији саобраћајницом ширине 3,5м. Према решењу саобраћаја локација  има две колске капије. На једној је улаз, а на другој излаз тако да се саобраћај одвија по принципу кружног тока.

Паркирање

За потребе комплекса у функцији тениских терена паркирање је планирано по дужој страни  интерне саобраћајнице, косо под углом од 45º. Број паркинг места је 22 за путничке аутомобиле и једно за инвалидне особе.

Нивелација

Нивелација свих садржаја у оквиру предметног простора је прилагођена  нивелацији околног нивелисаног простора, пристуној саобраћајници  водећи рачуна да се сва атмосферска вода подужним и попречним падовима може гравитационо усмерити према приступној саобраћајници. Принцип нивелисања је да  кота пода објекта буде надвишена у односу на постојећи терен и интерну саобраћајницу. Отворени терени су по дужој страни на истој коти, а по краћој  су у нагибу 0,5% што обезбеђује  да се атмосферска вода гравитационо усмерава према интерној односно сервисној саобраћајници на којој постоји пропуст ка реци Деспотовици.

Подужни падови интерне саобраћајнице су 0,35%, 1,25%,  а попречни  саобраћајнице и паркинга 2% према спољним странама локације.

Коловозна конструкција:

Коловозна конструкција интерне саобраћајнице је планирана са савременим коловозом и застором од асфалта, док су паркинг места предвиђена са застором од   бетонских плоча-бехатона. Застор пешачких површина тротоара, пешачких стаза  паниран је, такође од бетонских плоча-бехатона.

Оивичење

Оивичење свих саобраћајних површина  је планирано са средњим бетонским ивичњаком 18/12 са надвишењем 6см у односу на коловоз, а оивичење пешачких површина ивичњаком 6/20 са надвишењем 3см.

### 3.5.2 Комунална инфраструктура

#### 3.5.2.1. Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа

Постојеће стање

Поред Државног пута IБ реда број 22 постоји изграђен цевовод ТПЕØ400 mm, а такође недалеко од локације налази се цевовод ПЕØ110 mm.

Планирано решење

Прикључити се са водом на постојећи цевовод пречника ТПЕ Ø400mm који пролази  поред Државног пута IБ реда број 22. На зеленој површини планиран је водомерни шахт са одговарајућим водомерима и водоводном арматуром. У водомерном шахту се раздвајају санитарна и хидрантска мрежа. Поред тениских терена планирана су два баштенска хидранта за прскање терена. Водоводне цеви су од ПЕ материјала за радни притисак од 10 бара. Постављају се на постељицу од песка. Затрпавање рова је земљом из ископа у слојевима од 30cm са потребним квашењем и набијањем. Дубина укопавања водоводне цеви је 1,0m до горњег темена цеви. Потребан притисак на хидрантима треба да је 2,5 бара. Притисак на месту прикључка је 4 бара.

За гашење евентуалног пожара предвиђена су два унутрашња хидранта пречника 50mm, капацитета 2,5 l/s, као и један спољашњи надземни хидрант пречника 80mm, капацитета 5 l/s.

Фекална канализација

Постојеће стање

На основу услова који су добијени од ЈКП „Горњи Милановац“ за то подручје постоји фекална канализација пречника ПВЦ Ø200mm као и фекални колектор пречника ПВЦ Ø300mm. Прикључење је искључиво могуће на колектор пречника ПВЦ Ø300mm, због преоптерећености другог наведеног крака.

Планирано решење

Поред Државног пута IБ реда број 22 постоји фекална канализација пречника ПВЦ Ø200mm, која је преоптерећена и на њу није могуће остварити прикључак објекта. Према условима ЈКП Горњи Милановац прикључење објекта је могуће извршити на постојећи колектор пречника ПВЦ Ø300mm који се налази у непосредној близини са друге стране локације. Поред паркинга је планирана секундарна фекална канализација пречника ПВЦ Ø200mm која се улива у планирану фекалну канализацију поред реке Деспотовице и даље у постојећи колектор фекалне канализације ПВЦ Ø300mm.    Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ-а пречника 160mm и 200mm. Постављају се у рову на постељицу од песка. Затрпавање рова је шљунком испод асфалтних површина и земљом из ископа испод зелених површина у слојевима од 30cm са потребним квашењем и набијањем.  На потребним местима су предвиђени ревизиони силази чије растојање не сме бити веће од 50m. Ревизиони силази су од готових АB прстенова пречника 1000mm. Завршавају се са ливеногвозденим поклопцем и рамом за средње саобраћајно оптерећење.

Атмосферска  канализација

Постојеће стање

На предметној локацији не постоји изграђена атмосферска канализација.

Планирано решење

Како на предметној локацији не постоји изграђена атмосферска канализација планирана је иста. У саобраћајницама које су повезане са приступном саобраћајницом планирана је атмосферска канализација пречника ПВЦ Ø400mm односно ПВЦ Ø600mm која се улива у реку Деспотовицу. На месту улива је предвиђена изливна грађевина која се завршава са жабљим поклопцем. На крају секундарне атмосферске канализације поред паркинга предвиђен је сепаратор масти и уља. На сепаратору се атмосферска вода третира и испушта у планирану атмосферску канализацију и даље у реку Деспотовицу. Код сепаратора је предвиђено да се мери количине и квалитет пречишћене воде. Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ-а пречника 160mm, 400mm, 500mm и 600mm. Постављају се у рову на постељицу од песка. Затрпавање рова је шљунком испод асфалтних површина и земљом из ископа испод зелених површина у слојевима од 30cm са потребним квашењем и набијањем.  На потребним местима су предвиђени ревизиони силази чије растојање не сме бити веће од 50m. Ревизиони силази су од готових АB прстенова пречника 1000mm. Завршавају се са ливеногвозденим поклопцем и рамом за средње саобраћајно оптерећење. На потребним местима поставити сливнике према нивелацији саобраћајница. Рачунало се са кишом интезитета 152 l/s/ha, повратног периода од две године и трајања од 15 минута. Коефицијент отицања са асфалтних површина и кровова је 0,9 а са зелених површина 0,3.

#### 3.5.2.2. Електроенергетска инфраструктура

Укупне потребе комплекса за електричном енергијом износе 25 kW инсталисане снаге.

На простору у обухвату УП-а постоји изграђен вод напонског нивоа 1kV изведен са НН СКС-ом типа Х00-А 4х16mm2 из напојне ТС 10/0,4kV Железничка Горњи Милановац који је потребно демонтирати. У непосредној околини постоје изграђени подземни кабловски водови напонског нивоа 10kV од ТС 10/0,4kV Кеј Горњи Милановац до ТС 10/0,4kV Спортска хала Горњи Милановац и од ТС 10/0,4kV Спортска хала Горњи Милановац до ТС 10/0,4kV Бермилтон Горњи Милановац, затим подземни водови напонског нивоа 1kV из напојне ТС 10/0,4kV Спортска хала Горњи Милановац и трафостаница напонског нивоа 10/0,4kV Спортска хала Горњи Милановац.

Са једног од постојећих нисконапонских водова или из постојеће трафостанице ће се снабдевати планирани садржаји у оквиру комплекса изградњом прикључка до објекта. Из ормана мерног места ће се изградити и инсталација за потребе спољног осветљења комплекса. У графичком приказу „Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну мрежу“ је дат предлог трасе спољног осветљења, а тачан положај ове инсталације ће се одредити приликом израде пројектно-техничке документације. На кровним површинама објеката се могу постављати соларни фотонапонски модули за производњу електричне енергије.

Електрична енергија се може према потребама користити и за потребе грејања/хлађења објеката коришћењем термотехничких система смештених у техничке просторије или на кровним површинама.

Услови за постављање инсталација

  - Каблови се положу слободно у ров, дубине 0.8 m и одговарајуће ширине. При полагању кабла на регулисаним површинама поставља се само једна PVC трака за упозорење на 40cm изнад кабла, док се на нерегулисаном терену постављају две упозоравајуће PVC траке изнад сваког кабла.

  - При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација. При паралелном вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање мора бити 0.5m за каблове напона до 10kV односно 1m за каблове напонског нивоа преко 10kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим углом. На местима укрштања ископ вршити ручно.

  - При паралелном полагању енергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5m. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације. При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веђе од 0.3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0.5 m.

  - Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла. Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m  у насељеном месту, односно најмање 1,2 m изван насељеног места;

  - Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;

Ближе услове за пројектовање и прикључење одредиће надлежна електродистрибуција приликом процедуре издавања локацијских услова.

#### 3.5.2.3. Телекомуникациона инфраструктура

На простору у обухвату УП-а постоји изграђена ваздушна ТК мрежа коју је, у случају ометања изградње планираних садржаја потребно изместити, односно неопходно је урадити Техничко решење (Пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих подземних или ваздушних ТК каблова и објеката) у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“ АД (Одељење за планирање и изградњу мреже Чачак). Према условима „Телеком Србија“ а.д., за прикључење објекта на ТК мрежу од постојеће мреже се планира изградња приводног бакарног или оптичког кабла до кабловског окна које ће бити постављено унутар комплекса. Од планираног ТК окна до планиране концентрације кућне ТФ инсталације, ће се положити две PE цеви Ø40mm.

Услови за постављање ТК инсталација и опреме у објекту:

  - У свакој пословној јединици предвидети најмање по три телефонске линије у зависности од намене сваке пословне јединице.

  - У оквиру унутрашњег телефонског развода предвидети инсталационе каблове за компјутерску мрежу (XDSL каблови према IEC 62255 стандарду) и структурно каблирање.

  - У свим пословним јединицама направити тачку концентрације ТК инсталација, а од тачке концентрације, унутрашњу ТК инсталацију ( у свим пословним јединицама ) одрадити искључиво UTP кабловима минимум cat 6e.

  - Тачку концентрације у свакој пословној јединици реализовати пластичном ММК кутијом димензија 400х300х200mm. (VxŠxD) или одговарајућим рек орманом у којима завршавају сви инсталациони UTP каблови на печ панелу.

  - Сав унутрашњи тф. развод довести до концентрационог ТК ормана.

  - Концентрациони ТК орман монтирати у приземљу – ходнику или подруму, пословног објекта, најмањег капацитета 10х2.

  - Од места концентрације свих водова (концентрационог ТК ормана) уградити дуж целог објекта од спратне разводне кутије (димензија 160х240мм) до сваког пословног простора једну хоризонталну цев (пресека минимум 32 мм ).

  - На крову објекта монтирати крајњи кровни носач ПСК.

  - Уводну ТК кутију монтирати на тавану објекта.

  - Од концентрационог ТК ормана до уводне ТК кутије положити цев минималног пречника Φ32mm кроз коју треба провући каблове за повезивање концентрационог ормана и уводне кутије.

  - У темељу објекта уградити 2 ПВЦ цеви пресека 110 mm и то по 1,00 мет. ван темеља објекта.

Поред ових услова, при пројектовању се препоручује поштовање услова за кућну ТК инсталацију. Целокупан унутрашњи развод ће се одредити израдом даље пројектно-техничке документације.

У комплексу се могу градити и друге електронско-комуникационе инсталације - структурни кабловски систем (телефонска и локална рачунарска мрежа), стабилна инсталација за дојаву пожара и гашење пожара у електроорманима, систем видеообезбеђења (ЦЦТВ), систем рампи и наплата паркинга и сл.

#### 3.5.2.4. Термоенергетска инфраструктура

Постојеће стање

На простору у обухвату УП нема изграђене дистрибутивне гасоводне мреже.

Планирано решење

Да би се обезбедило прикључење објекта у гасификациони систем потребно је од постојеће мреже која је изграђена јужно од комплекса изградити прикључни гасовод ниског притиска до мерно-регулационог сета и котларнице у објекту, према условима ЈП "Србијагас".

При укрштању гасовода са другим подземним водовима потребно је обезбедити минимално светло растојање од 0,3m, а при паралелном вођењу са подземним водовима минимално светло растојање од 0,5m, у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС" бр. 86/2015). Такође је потребно придржавати се свих мера заштите изграђених гасовода при извођењу радова.

# ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Заштита од клизања тла

За део подручја Плана генералне регулације „Горњи Милановац 2025“, а у оквиру кога се налази предметни простор, рађен је елаборат Микросеизмичко и инжењерскогеолошко рејонирање подручја града Горњи Милановац. На основу сумирања свих параметара- стабилности, носивости, дубине до воде и нагиба падине, извршена је инжењерскогеолошка категоризација терена на 13 категорија чије карактеристике битно утичу на урбанистичка опредељења у погледу намене простора за изградњу објеката. Првих 11 категорија представљају стабилне терене, са различитим ограничењима и условима за градњу. Терени у категорији 12 налазе се на ободима активних клизишта, условно су стабилни и са знатним ограничењима за градњу. Терени у категорији 13 представљају активна клизишта и сматрају се неповољним за градњу.

На графичким прилозима Плана генералне регулације приказане су категорије 12-условно стабилни терени и 13 – нестабилни терени:

На основу свега наведеног закључујемо да се предметни простор налази у оквиру категорије условно стабилних терена на којем је могућа градња уз претходна детаљна истраживања и претходну адекватну санацију.

Заштита од земљотреса

Сеизмичност терена обухваћеног ПГР-ом, а у оквиру кога се налази предметни простор, је у зони 9 сеизмичког интезитета  МЦС° скале, са вероватноћом појаве 63%. Коефицијент сеизмичности је Кс=0,10.

Простор је у захвату  регије Рудника је изразито трусно подручје.

Приликом пројектовања, извођења и изградње већих инвестиционих захвата неопходна су детаљнија инжењерско геолошка па и микро-сеизмичка испитивања, која су прописана за такву врсту објеката, уз примену важећих правилника.

# МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

## Мере и услови заштите животне средине

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере и услови заштите животне средине:

- на предметној локацији, није планирана делатност која угрожава квалитет животне средине, производи буку или непријатне мирисе;

- на предметној локацији, није планирана изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или сигурност суседних објеката;

- обезбеђено је прикључење планираних објеката на комуналну инфраструктуру, у складу са законским прописима;

- обезбеђено је одвожење и евакуација комуналног отпада, на законом прописан начин.

## Мере заштите непокретних културних и природних добара

Према Плану генералне регулације и Плану детаљне регулације, у обухвату УП-а се не налазе утврђена добра која уживају претходну заштиту у складу са Законом о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон). У складу са тим Извођач/Инвеститор имају законску обавезу да поштују мере и поступе у складу са њима:

- Уколико се приликом земљаних радова у оквиру урбанистичког пројекта наиђе на археолошки материјал Инвеститор/Извођач су у обавези да обуставе радове и обавесте Завод као територијално надлежну установу заштите. Уколико се утврди да наведена непокретност или покретни материјал имасвојство културног добра стручни тим Завода као територијално надлежне установе може повремено обуставити радове. У складу са природом добра Завод може прописати меру континуираног надзора уз ручни ископ или извођење заштитних археолошких ископавања.

- Инвеститор/Извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени археолошки материјал не би био уништен и оштећен.

- Уколико се приликом радова наиђе на грађевинске остатке од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом и надлежним Министарством културе и информисања израдити мере техничке заштите откривених остатака.

- Трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор.

У оквиру предметне локације према ПГР-у нема заштићених природних добара.

Обавеза је инвеститора извођења радова, сходно члану 99. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко –петролошког порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. На основу члана 109. Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

## Мере заштите од пожара и експлозија

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере заштите од пожара:

- Градска водоводна мрежа је капацитета који обезбеђује довољно количине воде за гашење пожара, а Урбанистичким пројектом је планирана унутрашња и спољашња хидрантска мрежа,

- Урбанистичким пројектом је обезбеђен приступ ватрогасним возилом до објеката,

- Функционалном организацијом објеката и његовим положајем на парцели омогућена је евакуација и спасавање људи.

Приликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону који уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара:

- Очува носивост конструкције током одређеног времена,

- Спречи ширење ватре и дима унутар објекта,

- Спречи ширење ватре на суседне објекте,

- Омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.

Зорица Сретеновић, дипл.инж.арх.

(лиценца: 300 5159 03)

.......................................